## Slide 1: 模块三 互联网常识及应用
Internet 的连接与测试、Internet 提供的服务

## Slide 2: 1.4 Internet 的连接与测试
Internet 的连接分为单机和局域网方式两种接入，单机连接Internet 主要应用在家庭用户，ISP 通过提供用户名和密码，用户通过拨号接入。局域网方式连接通常应用在大中小企业和各机构。例如多数院校的校园网就是典型的局域网方式连接 Internet。

## Slide 3
1.IP 地址的概念
Internet 是一个基于 TCP/IP 协议的全球范围互连网络，在网络中，用于进行网络通信的设备(如路由器、服务器、工作站等)统称为主机。在 IP 网络中，每一个主机必须有一个专门的地址用于标识自己，该地址称为 IP 地址。在网络上主机的 IP 地址必须是唯一的，如果两个或多个计算机的 IP 地址因为相同而发生冲突，则这些计算机就无法正确地访问和使用网络。
IP 地址是形式上是一个 32 位的二进制数，通常用带点的十进制数字表示(简称点分十进制数)。每个 IP 地址分为 4 段，每段由一个 8 位二进制数组成，段与段之间用小圆点“.”隔开，如 202.202.240.33。IP 地址在结构上包含两个部分：网络地址和网络中的主机地址，网络地址用于反映主机所在的网络称为网络标识，主机地址用于反映其所处网络中的序列号，称为主机标识。
IP 地址是第三层地址，用于网络中的逻辑寻址，是进行 IP 路由选择的基本依据，又被称为逻辑地址或协议地址。

## Slide 4
2.IP 地址的分类
IP 地址分为 A、B、C、D、E 等 5 类，其中用于给主机分配地址的为 A、B、C 类。

## Slide 5
A 类地址：高 8 位表示网络地地址（最高位为 0），低 24 位为主机地址。相应地有 27-2 个 A 类网，一个 A 类网可以有 224-2 台主机
B 类地址：高 16 位表示网络地址(最高两位为 10)，低 16 位表示主机地址。相应地，共有 214个 B 类网，每个 B 类网可以拥有 216-2 台主机。
C 类地址：高 24 位表示网络地址(最高三位为 110)，低 8 位表示主机地址。相应地，共有2 21个 C 类网，每个 C 类网可以拥有 28-2 台主机。
凡 IP 地址中的主机号部分为全“1”者表示本网的广播地址，主机号部分为全“0”者表示本网的网络号，这些地址不可用作主机的 IP 地址。

## Slide 6
3.子网掩码
子网掩码(subnet mask)的功能是告知主机或路由设备，其 IP 地址的哪一个部分是网络号部分，哪一部分是主机号部分。子网掩码采用与 IP 地址相同的编址格式，即 4 个 8 位一组的 32 位二进制数。但在子网掩码中，与相应 IP 地址中的网络部分对应的位全为“1”，与主机部分对应的位全为“0”。与 A、B、C 三类IP 地址对应的缺省子网掩码分别为：225.0.0.0(A 类)、255.255.0.0(B 类)、255.255.255.0(C 类)。
通过将子网掩码与 IP 地址进行逻辑“与”操作，可确定所给定的 IP 地址网络号。IP 网络中的每一个主机在进行 IP 包的发送前，均要用本机的子网掩码对源 IP 地址和目标 IP 地址进行逻辑与操作，提取源和目标网络号以判断两者是否位于同一网段中。

## Slide 7
4.Internet 的测试
测试连接 Internet 是否成功可基于 TCP/IP 协议的四层结构由上到下或由下到上的方式，排除故障通常采用由下到上的方式。通常可采用 ipconfig 命令和 ping 命令检查网络的工作情况。
⑴用 ipconfig 命令检查网络的设置是否与预期的一致。
在命令提示符下输入“ipconfig”后按回车键，显示出 IP 配置信息。
如果需要查看 TCP/IP 详细配置信息，请运行“ipconfig /all”。
注意：ipconfig 命令有多个参数可以配合使用，这些参数的具体用法可以通过在命令行中输入“ipconfig /?”查看帮助。

## Slide 8
⑵用 ping 命令检查 PC 机与指定站点的通信情况。
利用“ping”工具可进行网络连通性的测试。要测试本机与网络中的某台计算机(假设其 IP 地址为 192.168.1.101)，则相应的命令为：ping 192.168.1.101
若上述 ping 命令给出了正确的结果，如图所示，则说明网络至少在网络层及网络层以下各层的工作状态都是正常的。若 ping 不能给出网络连通的结果，则表明出现了网络故障，而且故障的原因可能在网络层、数据链路层或物理层。ping 命令后面除了可以跟 IP 地址外还可以跟域名地址。

## Slide 9
5.域名的概念
域名是有文字含义的商业性标记，与商标、商号类似。由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称，在数据传输时标识计算机的电子方位。目的是便于记忆和沟通的一组服务器的地址。 域名可分为顶级域名、二级域名、三级域名、注册域名。
1、顶级域名： 国家顶级域名。如中国是cn，美国是us。
2、二级域名： 类别域名。共6个，科研机构的ac；工商金融企业的com；教育机构的edu；政府部门的 gov；互联网络信息中心和运行中心的net；非盈利组织的org。 行政区域名。有34个，对应于中国各省、自治区和直辖市。
3、 三级域名：长度不能超过20个字符。 域名分组织、地区、城市三种域名。.nyc是全球首个以城市命名的网络域名后缀（纽约）。

## Slide 10
6.Internet 提供的服务
WWW(World Wide Web)服务：也是目前应用最广的一种基本互联网应用，我们每天上网都要用到这种服务。通过 WWW 服务，只要用鼠标进行本地操作，就可以到达世界上的任何地方。WWW 是以超文本标记语言（Hypertext Markup Language, HTML）与超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol, HTTP）为基础，能够以十分友好的接口提供 Internet 信息查询服务的多媒体信息系统。

## Slide 11
FTP(File Transfer Protocol)服务：顾名思义，就是专门用来传输文件 的协议。简单地说，支持 FTP 协议的服务器就是 FTP 服务器。在 FTP 的使用当中，用户经常遇到两个概念：“下载”（Download）和“上传”（Upload）。“下载” 文件就是从远程主机拷贝文件至自己的计算机上；“上传”文件就是将文件从自己的计算机中拷贝至远程主机上。用 Internet 语言来说，用户可通过客户机程序向（从）远程主机上传（下载）文件。
6.Internet 提供的服务

## Slide 12
Telnet（远程登录）服务：远程登录是指在网络通信协议 Telnet 的支持下用户本地的计算机通过 Internet 连接到某台远程计算机上,使自己的计算机 暂时成为远程计算机的一个仿真终端。Telnet 采用客户机/服务器工作方式，进行远程登录时需要满足以下条件：在本地计算机上必须装有包含 Telnet 协议的客户程序；必须知道远程主机的 IP 地址或域名；必须知道登录标识与口令。当然 Telnet 服务由于在通信过程中数据是以明文传输有一定的安全隐患，现已被SSH 协议所替代。
6.Internet 提供的服务

## Slide 13
E-mail（电子邮件）服务：电子邮件是一种利用计算机网络交换电子信件 的通信手段，电子邮件不仅使用方便，而且还具有传递迅速和费用低廉的优点。 电子邮件不仅能传递文字信息，还可以传递图像、声音、动画等多媒体信息。电子邮件系统采用客户机/服务器工作模式，由邮件服务器端与邮件客户端两部分组成。邮件服务器端包括接收邮件服务器和发送邮件服务器两类。
6.Internet 提供的服务

## Slide 14
DNS是什么？
概括的说DNS是计算机域名(Domain Name System)的缩写，它是由解析器域名服务器组成的。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址，并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。其中域名必须对应一个IP地址，一个IP地址可以同时对应多个域名，但IP地址不一定有域名。